ΑΔΑ: 97ΘΨΟΡΡ3-ΙΚ3

Αρ.Πρωτ.:  2504 /21.05.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του  Γ.Ν .Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οκτώ χιλιάδες εξήντα ευρώ  (8.060,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 21 Μαϊου 2018 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 29 Μαϊου 2018 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα παρακάτω :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ Εκτιμώμενο κόστος: 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Φορητό Doppler Αγγείων για νοσοκομειακή χρήση | 1 τμχ | Να τροφοδοτείται με αλκαλικές μπαταρίες DC9V, A9V. Να δέχεται κεφάλες συχνοτήτων 2,4,5,8,10MHz αγγείων ή μαιευτικές-γυναικολογικές. Να έχει ηχείο με ηχείο200mV. Να έχει σύστημα ασφαλείας με κυκλώματα FLOATING για προστασία από ηλεκτροπληξία και πλήρη ασφάλεια χειριστού και ασθενούς σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας της ΙΕC κανονισμός 601-1 CLASS Ι, Type CF, και CE. Να διαθέτει σύστημα αυτόματου σβησίματος και διακόπτη ON-OFF στον κορμό της κεφαλής. Να καλύπτει τις κλινικές εφαρμογές που είναι τα περιφερειακά αγγεία, παλμοί εμβρύου στη γυναικολογία-μαιευτική. Να διατίθεται σε διαστάσεις75 (πλάτος) Χ 140 (μήκος) Χ 25 (ύψος) mm, και βάρος περίπου 270 gr. Να συνοδεύεται από μια κεφαλή δική του και πλήρη σειρά εξαρτημάτων (ακουστικά, τσαντάκι μεταφοράς, ζελέ, κλπ) για την άμεση λειτουργία του. |

ΡΟΟΜΕΤΡΑ Εκτιμώμενο κόστος: 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Διπλό ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα | 5 τμχ | Το κάθε σύστημα να περιλαμβάνει δύο Ροόμετρα με Υγραντήρα σε διάταξη “V” ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος για την οποία προορίζεται, με απευθείας σύνδεση στην κεντρική λήψη του Νοσοκομείου. Α. ΡΟΟΜΕΤΡΟ 1. Να έχει συνεχή ρύθμιση της ροής από 0 έως 15 l/min μέσω περιστροφικού ρυθμιστή. 2. Να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του νοσοκομειακού δικτύου. 3. Να έχει ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης. 4. Να έχει την δυνατότητα αποστείρωσης. 5. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή. Β. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 1. Να έχει ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης νερού. 2. Να είναι από διαφανές υλικό για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου. 3. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό. Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  - ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Εκτιμώμενο κόστος: 2000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Φορητές Φιάλες Οξυγόνου 5 ltr Καρότσι μεταφοράς φιαλών οξυγόνου | 5 τμχ 1 τμχ | Να διαθέτουν εργονομική λαβή μεταφοράς από σκληρό πλαστικό υλικό για εύκολη μεταφορά Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ειδικό κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Να είναι χωρητικότητας 5ltr με ρυθμιστή συνεχούς ροής Κλείστρο ασφαλείας Μανόμετρο πίεσης Ρυθμιστή παροχής οξυγόνου από ½ έως 25λίτρα/λεπτό Δυνατότητα αναγόμωσης Πιστοποίηση CE Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/EK Καρότσι μεταφοράς μονής φιάλης οξυγόνου 10 -20 ltr |

ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (μεταφοράς) Εκτιμώμενο κόστος: 2500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Φορητό μόνιτορ Ζωτικών Λειτουργιών | 1 τμχ | Να είναι φορητό μόνιτορ επείγουσας διαμετακόμισης ασθενούς, Να μπορεί να μεταφερθεί με πολλούς τρόπους, να είναι μικρό, ελαφρύ (Μόλις 1,2 κιλά), φορητό, ανθεκτικό, αξιόπιστο, σταθερό, αδιάβροχο, πυρίμαχο καθώς και ανθεκτικό στις πτώσεις (δοκιμασμένο από τα 1,2 μέτρα ύψος). Να εμφανίζει τα δεδομένα με ευκρίνεια, ακόμη και με έντονο ηλιακό φως στο χώρο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα δυσμενή περιβάλλοντα. Να είναι εφοδιασμένο με modules μέτρησης αναίμακτης πίεσης (NIBP), κορεσμού του οξυγόνου (SpO2), καρδιογραφήματος 5 απαγωγών (ECG), για την συνεχή παρακολούθηση όλων των ζωτικών παραμέτρων ασθενούς ταυτόχρονα. Να συνοδεύεται από μπαταρία λιθίου για αυτονομία έως και 8 ωρών monitoring ασθενούς, καθώς επίσης και με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του (καλώδιο ΗΚΓ, αισθητήρας SpO2 ενηλίκων , αισθητήρα θερμοκρασίας, περιχειρίδα πίεσης ενηλίκων) Να είναι Τύπος- Πολλαπλών παραμέτρων Μέγεθος οθόνης 4,3" μεΤρόλεϊ μεταφορά |

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ Εκτιμώμενο κόστος: 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ

|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Πλήρες Σετ Ωτοσκοπίου | 1 τμχ | Το ωτοσκόπιο να είναι μικρό Να διαθέτει 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων Να διαθέτει 10 χωνάκια μιας χρήσης Να διαθέτει Λαβή Να διαθέτει μπαταρίες Να διαθέτει θήκη |

Γενικοί όροι :

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις .29.05.2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00.

Μερική υποβολή προσφορών θα γίνεται δεκτή . Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται .

Οι προσφέροντες θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν  συμπληρωμένο ( με δική τους ευθύνη) το  φύλλο συμμόρφωσης ως παρακάτω :

| Φορητό Doppler Αγγείων για νοσοκομειακή χρήση |
| --- |
|  | NAI | OXI |
| Να τροφοδοτείται με αλκαλικές μπαταρίες DC9V, A9V. |  |  |
| Να δέχεται κεφάλες συχνοτήτων 2,4,5,8,10MHz αγγείων ή μαιευτικές-γυναικολογικές. |  |  |
| Να έχει ηχείο με ηχείο200mV. |  |  |
| Να έχει σύστημα ασφαλείας με κυκλώματα FLOATING για προστασία από ηλεκτροπληξία και πλήρη ασφάλεια χειριστού και ασθενούς σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας της ΙΕC κανονισμός 601-1 CLASS Ι, Type CF, και CE. |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα αυτόματου σβησίματος και διακόπτη ON-OFF στον κορμό της κεφαλής. |  |  |
| Να καλύπτει τις κλινικές εφαρμογές που είναι τα περιφερειακά αγγεία, παλμοί εμβρύου στη γυναικολογία-μαιευτική. |  |  |
| Να διατίθεται σε διαστάσεις75 (πλάτος) Χ 140 (μήκος) Χ 25 (ύψος) mm, και βάρος περίπου 270 gr. |  |  |
| Να συνοδεύεται από μια κεφαλή δική του και πλήρη σειρά εξαρτημάτων (ακουστικά, τσαντάκι μεταφοράς, ζελέ, κλπ) για την άμεση λειτουργία του. |  |  |

| Διπλό ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα |
| --- |
|  | NAI | OXI |
| Το κάθε σύστημα να περιλαμβάνει δύο Ροόμετρα με Υγραντήρα σε διάταξη “V” ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος για την οποία προορίζεται, με απευθείας σύνδεση στην κεντρική λήψη του Νοσοκομείου. |  |  |
| ΡΟΟΜΕΤΡΟ |
| Να έχει συνεχή ρύθμιση της ροής από 0 έως 15 l/min μέσω περιστροφικού ρυθμιστή. |  |  |
| Να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του νοσοκομειακού δικτύου. |  |  |
| Να έχει ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης. |  |  |
| Να έχει την δυνατότητα αποστείρωσης. |  |  |
| Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή. |  |  |
| ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ |
| Να έχει ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης νερού. |  |  |
| Να είναι από διαφανές υλικό για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου. |  |  |
| Να είναι ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό. |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |  |  |

| Φορητές Φιάλες Οξυγόνου 5 ltr |
| --- |
|  | NAI | OXI |
| Να διαθέτουν εργονομική λαβή μεταφοράς από σκληρό πλαστικό υλικό για εύκολη μεταφορά |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ειδικό κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. |  |  |
| Να είναι χωρητικότητας 5ltr με ρυθμιστή συνεχούς ροής |  |  |
| Κλείστρο ασφαλείας |  |  |
| Μανόμετρο πίεσης |  |  |
| Ρυθμιστή παροχής οξυγόνου από ½ έως 25λίτρα/λεπτό |  |  |
| Δυνατότητα αναγόμωσης |  |  |
| Πιστοποίηση CE |  |  |
| Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/EK |  |  |
| Καρότσι μεταφοράς μονής φιάλης οξυγόνου 10 -20 ltr |  |  |

| Φορητό μόνιτορ Ζωτικών Λειτουργιών |
| --- |
|  | NAI | OXI |
| Να είναι φορητό μόνιτορ επείγουσας διαμετακόμισης ασθενούς, |  |  |
| Να μπορεί να μεταφερθεί με πολλούς τρόπους, να είναι μικρό, ελαφρύ (Μόλις 1,2 κιλά), φορητό, ανθεκτικό, αξιόπιστο, σταθερό, αδιάβροχο, πυρίμαχο καθώς και ανθεκτικό στις πτώσεις (δοκιμασμένο από τα 1,2 μέτρα ύψος). |  |  |
| Να εμφανίζει τα δεδομένα με ευκρίνεια, ακόμη και με έντονο ηλιακό φως στο χώρο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα δυσμενή περιβάλλοντα. |  |  |
| Να είναι εφοδιασμένο με modules μέτρησης αναίμακτης πίεσης (NIBP), κορεσμού του οξυγόνου (SpO2), καρδιογραφήματος 5 απαγωγών (ECG), για την συνεχή παρακολούθηση όλων των ζωτικών παραμέτρων ασθενούς ταυτόχρονα. |  |  |
| Να συνοδεύεται από μπαταρία λιθίου για αυτονομία έως και 8 ωρών monitoring ασθενούς, καθώς επίσης και με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του (καλώδιο ΗΚΓ, αισθητήρας SpO2 ενηλίκων , αισθητήρα θερμοκρασίας, περιχειρίδα πίεσης ενηλίκων) |  |  |
| Να είναι Τύπος- Πολλαπλών παραμέτρων Μέγεθος οθόνης 4,3" μεΤρόλεϊ μεταφορά |  |  |

| Πλήρες Σετ Ωτοσκοπίου |
| --- |
|  | NAI | OXI |
| Το ωτοσκόπιο να είναι μικρό |  |  |
| Να διαθέτει 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων |  |  |
| Να διαθέτει 10 χωνάκια μιας χρήσης |  |  |
| Να διαθέτει Λαβή |  |  |
| Να διαθέτει μπαταρίες |  |  |
| Να διαθέτει θήκη |  |  |

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80  (Μηχανήματα )  του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ